#### Prevádzač OM0OAF Banská Bystrica, JN98NR, 410m n.m.

Stav: v prevádzke

Výstupná frekvencia: 439,125 MHz

Vstupná frekvencia: 431,525 MHz

Offset: -7,6 Mhz

Použiteľné prevádzky: DMR (CC 1)

Konektivita:

DMR => BM Master CZ2302, S1:231, S2:4271

ID: 231305

HW prevádzača: Hytera RD-625

Anténa: X30

Výkon: 10W

Vedúci operátor: Miro OM7AMA

Admin : Palo OM7AFX

Prevádzka povolená rozhodnutím RU č. 1710561018 do 23.3.2027

Základná prevádzka na prevádzači:

Timeslot 1 je určený pre sieťovú prevádzku alebo privátne volania. Timeslot 2 sa používa pre dlhšie spojenia (TG23010 pre ČR a TG23110 pre SR), pre lokálnu prevádzku, pre volania cez reflektory (po zlinkovaní pokračuj s TG 9) alebo pre privátne volania.

Štandartne sa používa Color Code (CC) 1.

Základne TG (Talk Groups):

TS 1

TG230 – základný zvolávací kanál používaný českými stanicami, permanentná TG

TG231 – základný zvolávací kanál používaný slovenskými stanicami, permanentná TG

TG2301 – české prevádzače, permanentná TG na českých prevádzačoch

TG2302 – moravské prevádzače, permanentná TG na moravských prevádzačoch

TG2311 – slovenské prevádzače, permanentná TG na slovenských prevádzačoch

TG2309 – DSTAR DCS019B, on demand TG

TG9990 (private call) – echotest, opakovanie vlastného vysielania

TG230801-230814 a 231801-231808 (private call PTT 2-3 sekundy) – SMS meteorologických výstrah

TG262994 (private call) – odoslať správu s textom “RPT”, príde správa o permanentných (statických) TG daného prevádzača

TS 2

TG=repeater ID – lokálna prevádzka

TG9 – vysielanie na pripojenom reflektore

TG23010 – ČR pre dlhšie trvajúce spojenia (viac ako 5-10 minút), CHAT kanál, on demand

TG23110 – SR pre dlhšie trvajúce spojenia (viac ako 5-10 minút), CHAT kanál, on demand

TG4270 – reflektor DMR – D-STAR DCS019V – C4FM YSF CZ Czech – C4FM Wires-X Moravia

TG4271 – reflektor OM/OK prevádzače (podobne ako TG230/TG231 v TS1)

TG4272 – reflektor OM prevádzače (podobne ako TG2311 v TS1)

TG9990 (private call) – echotest, opakovanie vlastného vysielania

TG230801-230814 a 231801-231808 (private call PTT 2-3 sekundy) – SMS meteorologických výstrah

Štandardné nastavenie radiostanice:

- CC:1 TS:1 TG:9 (slot 1 je pripojeny na TG231 prelinkované na BM na 230)

- CC:1 TS:2 TG:9 (slot 2 je pripojený na reflektor 4271)

- CC:1 TS:2 TG:231305 (lokálna prevádzka na prevádzači)

- CC:1 TS:1 TG:231305 (lokálna prevádzka v prípade obsadenosti slotu 2)

- Dalšie pamäte zo zadanými TG ako napr. CC:1 TS:1 TG:231 (TG:230, TG:2311, TG:23110 ...)

alebo si ich zadať do kontakt listu a odťiaľ odvysielať.

TG ktoré chceš počut v sieťovej prevádzke si nastav do RX Group listu ako Group Call.

Radioamatérov ako Private Call.

Pre pripojenie na reflektor v slote 2 použi povel z kontakt listu 4000-5000 zadany ako Group Call.

Prikaz TG4000 je na zrušenie spojenia. Prikaz TG5000 je na zistene statusu spojenia. Ostatné príkazy sú na spojenie s reflektorom.

Po odvysielaní príkazu pokračuj v TS:2 TG9.

Ešte malí príklad spojenia :

Volanie na jeden vzdialený prevádzač a dočasné prepojenie dvoch prevádzačov

Pre uskutočnenie volania na jeden vzdialený prevádzač nastav v rádiu TG na ID vzdialeného prevádzača. Napríklad ak chceš volať z Košíc na prevádzač OM0ODP na Štrbskom plese, ktorý má ID 231404, nastav si v Košiciach TG231404. Na vzdialenom prevádzači budeš na normálnych okolností počutý v slote 2 pod použitým TG 231404. Volanie je možné uskutočniť zo slotu 1 alebo 2:

Košice TS1 TG231404 — > Štrbské pleso TS2 TG231404

Košice TS2 TG231404 — > Štrbské pleso TS2 TG231404

Príklad:

Karol v Košiciach chce zavolať Tomáša v Tatrách. Karol si na košickom prevádzači nastaví TG231404, čím nasmeruje svoje volanie na prevádzač v Tatrách a oba prevádzače dočasne prelinkuje. Môže tak urobiť na slote 1, alebo ak je slot obsadený inou prevádzkou, môže to urobiť aj na slote 2. Tomáš v Tatrách započuje Karolove volanie v slote 2 pod TG231404 t.j. na “lokálnom kanáli” prevádzača v Tatrách. Pre odpoveď môže Tomáš použiť priamo tento lokálny kanál, ktorý je síce za bežných okolnosti určený pre lokálnu prevádzku, avšak keďže sú v tomto momente oba prevádzače prepojené, tak Tomášove vysielanie na “lokálnom kanáli” v Tatrách bude vysielané aj na pripojenom košickom prevádzači na TG231401. Kým sú oba prevádzače dočasne prepojené, môžu operátori na oboch prevádzačoch používať lokálne kanály svojich prevádzačov (Karol TG231401 a Tomáš TG231404) a budú sa navzájom počuť ALEBO môže jeden z nich prípadne aj obaja každé svoje vysielanie zakaždým adresovať na vzdialený (aj keď už pripojený) prevádzač. Po 10 minútach neaktivity sa prelinkovanie oboch prevádzačov automaticky zruší. Následné vysielanie napríklad Tomáša z Tatier na lokálnom kanáli už nebude vysielané aj v Košiciach. Ak teda chce Tomáš po 10 minútach neaktivity naďalej volať do Košíc, musí si nastaviť TG231401 (t.j. ID OM0ODM Košice), stisnúť PTT, čím prevádzače opätovne prelinkuje a ďalej pokračovať v komunikácii buď stále pod TG231401 alebo znova na TG231404 teda na lokálnom kanáli Štrbského plesa.

Informácie čerpané z webu http://www.mhz.sk